## Slide 1
多媒体信息编码
及多媒体制作

## Slide 2: 1.基本概念
声波：声源体发生振动会引起四周空气 振荡，振荡方式就是声波。
复杂的声波由许许多多具有不同振 幅和频率的正弦波组成。
周期T:重复出现的时间间隔;
振幅A:波形相对基线的最大位移, 表示音量的大小;
频率f:信号每秒钟变化的次数,即1/T
以赫兹(Hz)为单位。
一、声音编码

## Slide 3
声音按频率分类
正常人所能听到的声音频率范围为20 Hz～20 kHz。
声音质量的频率范围:
CD 如随身听
FM:调频
AM:调幅
把调制信号从低频搬移到了高频，以便利用电离层传播,
调频声音的高低变为频率的变化的电信号,
调幅就是用声音的高低变为幅度的变化的电信号.

## Slide 4: 2.模拟音频的数字化
用计算机对音频信息处理，就要将模拟信号（如语音、音乐等）转换成数字信号。
采样 每隔一定时间间隔对模拟波形上取一个幅度值。
量化 将每个采样点得到的幅度值 以数字存储。
编码 将采样和量化后的数字数据以一定的格式记录下来。
模拟信号
采样
量化
编码
数字信号

## Slide 5: 3.数字音频的技术指标
采样频率、量化位数和声道数
采样频率： 每秒钟的采样次数
量化位数(采样精度) ：存放采样点振幅值的二进制位数。通常 量化位数有8位、16位，分别表示有28、216个等级。
声道数 ：声音通道的个数 ，立体声 为双声道。
每秒钟存储声音容量的公式为：
采样频率×采样精度×声道数/8=字节数
例如，用44.10 kHz的采样频率，16位的精度存储，则录制1秒钟的立体声节目，其WAV文件所需的存储量为：
44 100×16×2/8=176 400（字节）
Notes: 比特率的高低直接影响了歌曲的音质好坏．比特率越高．歌曲的音质才好．目前主流的比特率是128以上．比特率低于128的歌曲．音质都比较一般．所以很多人下载歌曲时．都会选择比特率比较高的歌曲

## Slide 6: 4.数字音频的文件格式
Wave格式文件（. Wav）
记录了真实声音的二进制采样数据，通常文件较大。
MIDI格式文件（.MID）
数字音乐的国际标准. 记录的是音符数字，文件小。
MPEG音频文件（.MP1/.MP2/.MP3）
采用MPEG音频压缩标准进行压缩的文件。
RA格式文件（.ra）
RA（Real Audio）是Real Network公司制定的音频压缩规范，有较高的压缩比，采用流媒体的方式在网上实时播放。

## Slide 7: 5.声音的录制与播放
“录音机”是用于声音文件的录制与播放，还可以对声音进行编辑和特殊效果处理。
录制声音
编辑声音
删除声音 当前位置之前或之后
插入声音
移动声音 删除和插入间接完成

## Slide 8: 二、图像编码
1.基本概念
图形和图像
图形：由点、线等组成的有边界画面，文件中存放描述图形的指令。
图像：由图像设备输入的无边界画面，数字化后以位图形式存储。
图形与图像的数字化
分辨率（行、列）和颜色深度
真彩色每个像素点占3个字节，224=16777216 种颜色。
计算存储一秒图像公式：
列数×行数×像素的颜色深度/8 ×帧/秒=字节数
例：1280×1024分辨率的“真彩色”电视图像， 按每秒30帧计算，显示1分钟，则需要：
1280×1024×3×30×60 ≈ 6.6 GB

## Slide 9
采样
用多少个像素点的“列数×行数”表示，分辨率越高，图像越清晰，存储量也越大。
量化
量化是在图像离散化后，将表示图像色彩浓淡的连续变化值离化为整数值的过程。 把量化时所确定的整数值取值个数称为量化级数,也称为颜色深度.
图像 采样 量化 数字图像
2.图像的数字化

## Slide 10
①黑白图 图像的颜色深度为1，则用一个二进制位1和0表示纯白、纯黑两种情况；
②灰度图 图像的颜色深度为8，占一个字节，灰度级别为256级。通过调整黑白两色的程度（称颜色灰度）来有效地显示单色图像；
③RGB 24位真彩色 彩色图像显示时，由红、绿、蓝三基色通过不同的强度混合而成，当强度分成256级（值为0～255），占24位，就构成了224=16777216种颜色的“真彩色”图像。
灰度图
彩色图
颜色深度

## Slide 11
图像的分辨率和像素位的颜色深度决定了图像文件的大小，计算公式为：
列数×行数×颜色深度÷8=图像字节数
例 当要表示一个分辨率为640×480的“24位真彩色”图像，则需要：
640×480×24÷8≈1MB
由此可见，数字化后的图像数据量十分巨大，必须采用编码技术来压缩信息。它是图像传输与存储的关键。

## Slide 12: 常用图像文件格式
BMP和DIB格式文件
与设备无关的位图格式文件，Windows环境中经常使用。
GIF格式文件
Internet上的重要文件格式之一，最大不超过64 KB，
256色以内，压缩比较高，与设备无关。
JPEG格式文件（.JPG）
利用JPEG方法压缩, Internet上重要文件格式之一，
适用于处理256色以上、大幅面图像。
WMF格式文件
位图与矢量图的混合体, Windows中许多剪贴画图像
是以该格式存储的。广泛应用于桌面出版印刷领域。

## Slide 13: 图像数据的获取
利用图像处理软件和现成的图像库
最常用的是Photoshop,可以绘图,也可以编辑来自网络、CD-ROM光盘上存储的图像库
“画图”程序可以获取屏幕界面
利用数字化设备获取
数码相机、数字摄象机，将拍摄的自然界景物按数字格式存储通过连接转换转换成计算机中的图像和影像文件。
扫描仪将照片、艺术作品转换成数字图像文件。

## Slide 14
三、视频格式
视频格式实质是视频编码方式，可以分为适合本地播放的本地影像视频和适合在网络中播放的网络流媒体影像视频两大类。尽管后者在播放的稳定性和播放画面质量上可能没有前者优秀，但网络流媒体影像视频的广泛传播性使之正被广泛应用于视频点播、网络演示、远程教育、网络视频广告等互联网信息服务领域。

## Slide 15
视频编码格式
MPEG格式
AVI格式、nAVI格式
ASF格式：是Microsoft为了和Real Player竞争而发展出来的一种可以直接在网上观看视频节目的文件压缩格式。
MOV格式：即QuickTime影片格式，它是Apple公司开发的一种音频、视频文件格式，用于存储常用数字媒体类型。
WMV格式：是微软推出的一种流媒体格式，它是在ASF格式升级延伸来的。在同等视频质量下，WMV格式的体积非常小，因此很适合在网上播放和传输。
RM格式与RMVB格式：Real Networks公司所制定的音频视频压缩规范，全称为Real Media。
FLV/F4V格式：FLV是Flash Video的简称，也是一种视频流媒体格式。
H.264（AVC）：与MPEG-2相比，在同样的图像质量条件下，H.264的数据速率只有其1/2左右，压缩比大大提高。通常也称H.264标准为高级视频编码标准（以AVC表示）。
Notes: ASF（Advanced Streaming Format）高级流格式是Microsoft为了和现在的Real Player竞争而发展出来的一种可以直接在网上观看视频节目的文件压缩格式。用户可以直接使用Windows自带的Windows Media Player对其进行播放。
MOV即QuickTime影片格式，它是Apple公司开发的一种音频、视频文件格式，用于存储常用数字媒体类型。
WMV（Windows Media Video）。是微软推出的一种流媒体格式，它是在ASF格式升级延伸来得在同等视频质量下，WMV格式的体积非常小，因此很适合在网上播放和传输。
RM格式是Real Networks公司所制定的音频视频压缩规范，全称为Real Media。
FLV是Flash Video的简称，也是一种视频流媒体格式。
H.264标准是ITU-T与ISO联合开发的新一代视频编码标准，这一新的图像信源编码压缩标准于2003年7月由ITU正式批准。与MPEG-2相比，在同样的图像质量条件下，H.264的数据速率只有其1/2左右，压缩比大大提高。通常也称H.264标准为高级视频编码标准（以AVC表示）。